Suwałki, dn. 12 marca 2015 r.

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawę aparatury medycznej znak postępowania 3/ZP/2015

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach odpowiadając na zapytania wykonawców wyjaśnia co następuje :

Dotyczy zadania nr 6 – ssak medyczny akumulatorowy

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 6 ssak elektryczny – akumulatorowy z parametrami technicznymi :

- do odsysania krwi, wydzielin i pokarmu z jamy ustnej, nosowo – gardłowej, dla pacjentów tracheotomowanych i po zabiegach operacyjnych,

- przeznaczony do pracy w warunkach pozaszpitalnych/transportu,

- nadaje się również do stosowania w salach szpitalnych,

- powierzchnia ssaka jest łatwa do czyszczenia,

- maksymalne podciśnienie – 84 kPa, pełna regulacja siły ssania wraz ze wskaźnikiem,

- wydajność ssania – powyżej 30 l/min,

Zbiornik na wydzielinę wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie – poj. 1 l ( opcja 1,7 l ),

- wbudowany filtr bakteryjny wraz z zabezpieczeniem przed przepełnieniem,

- zasilanie ssaka z akumulatora, pobór mocy 85 W,

- czas pracy akumulatora – do 65 minut,

- waga 4,2 kg,

W skład kompletu wchodzą : ssak, akumulator, wymienny pojemnik wielorazowego użytku 1 l, wbudowany filtr bakteryjny, mocowanie ścienne zgodne z EN 1789 z funkcją ładowania, kabel zasilający 12 V i cewniki.

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem że ssak jest zasilany za pomocą akumulatora i z sieci.